## Slide 1: Vortrag Fräsenberatung

## Slide 2
Einleitung
Grundlagen
  Einweisungsstufen
  CAD/CAM
  Maschinensteuerung
  Bearbeitungsstrategien
  Preise
Erstellen der Fräsdaten
  CAD (Inventor)
  CAM (Inventor)
Fräsen
  Maschinensteuerung
  Material aufspannen
  Werkzeugwechsel
  Nullpunkt setzen
Aufräumen und reinigen

## Slide 3: Einleitung
Was kann man fräsen?
2,5D (relativ einfach und schnell)
3D (je nach Oberflächenqualität langsam)
Keine Hinterschneidungen (Fräser kommt immer senkrecht von oben)
Mehrseitige Bearbeitung vermeiden

## Slide 4: Einleitung
Was kann man fräsen?
Alu (sehr gut)
Holz (sehr gut, möglichst mit Absaugung)
Stahl (langsam, am besten vermeiden)
Carbon (nur mit Absaugung)

## Slide 5: Grundlagen
Einweisungsstufen
Stufe 0: Garnichts
Stufe 1: Ein-/Ausspannen, Säubern. Nichts alleine an der Steuerung tun
Stufe 2: Manuelles Verfahren, Einrichten. Nicht selber starten oder widerfortsetzen
Fräsenbetreuer: Alles (auch Starten, Freigabe, Einweisung anderer Nutzer)

## Slide 6: Grundlagen
CAD (Modell vom zu fräsenden Objekt)
Skizze
Extrudieren
Ggf. Subtahieren/Addieren/Abrunden

## Slide 7: Grundlagen
Skizze
extrudiertes CAD Modell
CAD

## Slide 8: Grundlagen
CAM
Erzeugen von Werkzeugwegen auf Basis des CAD Modells
Zuordnung von Fräsenwegen zu den verschiedenen Oberflächen (Kontur, Tasche, usw.)
Automatische Generierung von gcode auf Basis der angelegten Werkzeugwege
[3]

## Slide 9: Maschinensteuerung
Steuert die eigentliche Maschine
Führt die gcode-Datei aus
Aufheizen
Manuelles Verfahren
Fräserwechsel
usw.

## Slide 10: Bearbeitungsstrategien
Planfräsen
Konturfräsen
Taschenfräsen
Freiformfräsen
Bohren

## Slide 11: Bearbeitungsstrategien
Trochodiales Fräsen
Gleichlauf/Gegenlauf
Schruppen/Schlichten
Fräserauswahl:
  Möglichst großer Durchmesser
  Möglichst kurze Länge

## Slide 12: Preise
Grundpreis 3€
Fräsenzeit (zzgl. Grundpreis und Fräser) 0,5€/min
Fräsenzeit ab 61. Minute 0,35€/min
Fräsenzeit ab 120. Minute 0,25€/min
Minutenpreis für Fräser (je nach Fräserneupreis)

## Slide 14: Maschinensteuerung
Fräsensteuerung einschalten
USBCNC am Fräsenrechner starten
Endstufen aktivieren
Achsen referenzieren
Spindel vorheizen

## Slide 15: Material Aufspannen
Spannpratzen | Schraubstock
Bleche, bzw. dünnes Material | Blöcke
Material, das zu groß für den Schraubstock ist | 
Vorteile | 
Mehr Z-Verfahrweg verfügbar | Weniger Kollisionsteile
 | Ggf. weniger Rohmaterialaufmaß
Arbeitsschritte | 
Passendes Material zum unterlegen Suchen | Schraubstock mit Spannpratzen festschrauben
Material ausrichten | Rohmaterial im Schraubstock festspannen
Mit mehreren Spannpratzen festspannen | 

## Slide 16: Material Aufspannen

## Slide 17: WErkzeugwechsel
Spindelmutter aufschrauben und mit Druckluft reinigen
Richtige Spannzange einsetzen (Bereich beachten, immer so klein wie möglich)
Spindelmutter mit Spannzange leicht aufschrauben
Fräser einsetzen und Spindelmutter festziehen
Option manueller Werkzeugwechsel (Nummer eintippen)
Werkzeuglängenmessung durchführen

## Slide 18: Werkzeugwechsel

## Slide 19: Nullpunkt setzen
Je nach vorher verwendetem Ursprung den Nullpunkt setzen
Sinnvolle Punkte anfahren und entsprechenden Koordinatenwert eintragen
Beim Z-Antasten evtl Papier unterlegen und das Letze Stück im Jog Menü verfahren (kleinere Schritte)
Anschließend Refresh der Werzeugwegvorschau!
Kritische Punkte abfahren und auf Kollisionen prüfen

## Slide 20: Aufräumen und reinigen
Fräser, Spindelmutter und Spannzange reinigen, auf Beschädigungen prüfen und wieder aufräumen
Späne aus der Fräse entfernen (Besen oder Staubsauger)
Fräse auf Parkposition 2 fahren
Steuerung auschalten
USBCNC beenden

## Slide 21: Ende